| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
| --- |
| Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie |
| NOR : | DEVP XX |

Décret n° [    ] du [    ]

modifiant la nomenclature des installations classées

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l’environnement relevant des rubriques 2560, 2561, 2562, 2563, 2564,2565, 2566 ou 2567 de la nomenclature des installations classées.

Objet : modification des rubriques 2560, 2561, 2562, 2564, 2565, 2566, 2567 relatives aux métaux et création de la rubrique 2563 relative au nettoyage-dégraissage par un procédé non listé en rubrique 2564 ou 2565. Création des régimes d'enregistrement et de déclaration.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le décret a pour objet de modifier les rubriques  2560, 2561, 2562, 2564, 2565, 2566, 2567 et de créer la rubrique 2563.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V et l’article R. 511-9 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du XX XX 2012 ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

DECRETE

Article 1er

La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait, le  [     ]

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

ANNEXE

Rubriques modifiées

| A – Nomenclature des installations classées |
| --- |
| N° | Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) |
| 2560 | Travail des métaux et alliages A. Installations visées par les rubriques 3230-a (exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure ) ou 3230-b ( opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW) B. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1.supérieure à 750 kW............................................................................ 2. supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 750 kW …..……… | A E DC | 3 |
| 2561 | Trempe, recuit ou revenu, à l'échelle industrielle, de métaux et alliages | DC |  |
| 2562 | Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus Le volume des bains étant : 1. supérieur à 500 l ………..………………..…………………………… 2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l …...............………… | A DC | 1 |
| 2564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques(1). A. Installations visées par la rubrique 3670 (traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an) B. Le volume des cuves de traitement étant : 1. supérieur à 1 500 l …..........................………..……………………… 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l …..……..………… 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) …………….………………............................ (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l’aspiration des effluents gazeux. | A A DC DC | 3 1 |
| 2565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. A. Installations visées par la rubrique 3260.(Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3) B. Autres activités : 1. Lorsqu’il y a mise en œuvre de cadmium ou de cyanures………… 2.Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l’exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : a) supérieur à 1500 l ……….....................…..………………..………… b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l ...………………… 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures........................................................... 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l …….................................................................................................. | A A A DC DC DC | 3 1 1 |
| 2566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : 1. La capacité volumique du four étant: a. supérieure ou égale à 2000 litres ..………..…..……………………… b. supérieure à 500 litres, mais inférieure ou égale à 2000 L....……....… 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3000 W.. | A DC A | 1 1 |
| 2567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. A. Installations visées par la rubrique 3230-c (application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure) B. Autres installations : 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : a) supérieur à 1000 litres ……………......................................…………. b) supérieur à 100L, mais inférieur ou égal à 1000 litres ……..……… 2. Procédés par projection de métal, la quantité de métal consommée étant : a) supérieure à 200 kg/jour…………........................................................ b) supérieure à 20 kg/jour mais inférieure ou égale à 200 kg/jour......... | A A DC A DC | 3 1 1 |

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres

Rubrique créée

| A – Nomenclature des installations classées |
| --- |
| N° | Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C, (1) | Rayon (2) |
| 2563 | Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, à l’exclusion des activités de nettoyage–dégraissage relevant des rubriques 2564 ou 2565 et des activités associées à une activité relevant de la 2565, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 1. supérieure à 7 500 l …………….……..………………………... 2. supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l ………...... | E DC |  |